## Slide 1: Entwicklung der Steuerung einer Cocktailmaschine
Steffen Pfiffner
Notes: 1min
Master Informatik Projekt
Motivation: Ich will eine vollautomatische Cocktailmaschine!
Kommerziell nur für Gastronomie => zu teuer, wenig funktionen
=>
per Knopfdruck einen Cocktail zubereiten
Enttäuschen
Ventile defekt

## Slide 2
Funktionsprinzip
Systemübersicht
Drucker-Servo-Hack
Demo
Erweiterungsmöglichkeiten
Notes: 0,5 min

## Slide 3: Funktionsprinzip
Notes: Ventil

## Slide 4: Funktionsprinzip
12V
Notes: 5min
Ventil
Ventilhalter
Schlauchhalter
Drucker Schlitten als Glashalter

## Slide 5
Notes: 2. Möglichkeiten:
Flasche aufhängen: 0.1 bar / meter
Kompressor:
Druck in Flasche
Flüssigkeit durch Ventile
Grundsätzlich: Ausflussmenge Abhängig von Viskosität der Getränke und Druck
Druck konstant halten/annehmen => Kalibrierung => zeitliche dosierung

## Slide 6: Übersicht
Notes: 1min
Blau Hardware, rot software
Beliebiges Android-Gerät mit Version > 4, Software
Alle funktionen darüber gesteuert

## Slide 7: Übersicht
Notes: 1:30 min
Ethersex => Moduel, Protokoll
WLAN -> AVR Net IO Board

## Slide 8: AVR-NET-IO-Entwicklungsboard
Notes: 30 sek
Atmega 32
Netzwerkcontroller RJ45 Port
Zugänge zu mC Pins
RS323 => Debug
ISP Programmieren
20€

## Slide 9: Übersicht
Notes: 3min
Output Interface Platine:
Schieberegister:
1. induktive Lasten
2. kaskadierbar. (ventile, kompressor) => beliebig viele Ventile
3. seriell-parallel wandler 3->Pins
L293 Motortreiber: mit zwei H-Brücken, PWM für Druckerschlitten + später Rührgerät
Input Direkt:
Encoder
End-Schalter für absoluten Nullpunkt
Drucksensor

## Slide 10: TPIC6B595 Schieberegister
Notes: SER = Serieller Eingang
SCK = Shift Clock impuls schiebt weiter
RCK = Register Clock Schaltet die Ausgangs Transistoren entsprechen dem Inhalt
Bis zu 50 V und 500mA
Ausgelegt auf Induktive Lasten wie Ventile, Motoren usw. aber auch für LEDs geeignet.

## Slide 11: Druckermechanik
Notes: Robuste Mechanik

## Slide 12: Encoder
Notes: 60 stiche pro cm
Interrupt bei steigender und fallender Flanke
120 stiche pro cm = 0.08mm pro impuls

## Slide 13: Encoder Signalverarbeitung

## Slide 14: Servo
Notes: 5 min
Regler ist nicht auf Geschwindigkeit getunt sondern auf geringe Beschleunigungen.

## Slide 15: Demo
Notes: Kompressor an !!!!
Zeigen
2.
Leaderboard Cocktailauswahl / Belegung Cocktail erstellen/bearbeiten 6min bis hier Zutaten, Kalibrierung Benutzerverwaltung – Promille (nach Widmark und Watson Formel)
Shots
6min

## Slide 17: Erweiterungsmöglichkeiten
Andere Ventile
Rührgerät
Icecrusher
Erweiterte Statistiken
Bezahlung z.B. per Paypal
Benutzeridentifikation über Gesichtserkennung und/oder RFID im Glas
Notes: Andere Ventile
Rührgerät
Icecrusher
Erweiterte Statistiken (Diagramme und automatischen Facebookpostings)
Bezahlung z.B. per Paypal
Benutzeridentifikation über Gesichtserkennung und/oder RFID im Glas

## Slide 18: Fragen?
https://github.com/fivef/drinkmixer